załącznik nr 1

Wykaz oraz specyfikacja techniczna urządzeń i narzędzi

Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa urządzeń i narzędzi przeznaczonych do sprzątania , wykonywania prac remontowo budowlanych oraz pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby realizacji zadania II projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- | --- | --- |
| NARZĘDZIA DO USŁUG PORZĄDKOWYCH |
| 1 | Wózki do sprzątania | 2 | Wielozadaniowy wózek do sprzątania, który zawiera co najmniej Metalowy chromowany stelaż Dwa wiadra pojemności min. 18 litrów, wykonane z tworzywa ABS Stelaż pod worek na śmieci Uchwyt na miotełkę i zmiotkę Uniwersalna prasa szczękowa do wyciskania mopa Duży koszyczek na środki czystości W zestawie profesjonalny MOP i 5 sztuk zapasu do mopa z tkanej bawełny i 5 sztuk zapasu do mopa z mikrofibry |
|  | Wózki do sprzątania | 2 | Dwukomorowe wiadro o pojemności 20 litrów, wyciskarka szczękowa , w zestawie mop przemysłowy: kij, zapinka, mop 200 gr potykacz informacyjny UWAGA ŚLISKA PODŁOG |
|  | Wózek do sprzątania ulic | 1 | Wózek komunalny , czterokołowy do sprzątania ulic, parkingów, co najmniej 2 koła muszą być gumowe , pompowane. Konstrukcja wózka stalowa Pojemnik na śmieci , półka na podręczne narzędzia i środki czystości. |
| 2 | Odkurzacz | 1 | Odkurzacz biurowy Silnik min. 1600 W, napięcie 230V, Pojemność min. 20 litrów, Wąż ssący, rura wygięta, , ssawka duża na sucho, ssawka mniejsza, elastyczna ssawka szczelinowa, Worki 10 – sztuk Odkurza musi mieć zamontowane 4 koła w celu swobodnego przemieszczania |
| 3 | Odkurzacz piorący | 1 | Odkurzacz piorący Minimalne dane techniczne: Wydatek powietrza – min. 60l/s Przewód zasilający – min.7 m Moc przyłącza - 1400W Moc pompy –min. 40W Wydajność spryskiwania –min.1 l/min Ciśnienie spryskiwania –min.1 bar Zbiornik - 4l czysta woda/ 4l brudna woda Napięcie - 230V Ciężar bez wyposażenia - max. 10 kg Wyposażenie: Worek papierowy Filtr powietrza Koncentrat płynu piorącego Zestaw ssawek do prania dywanów Ssawka elastyczna min 40cm Turbo szczotka Worek wielokrotnego użytku Ssawka natryskowa do tapicerki Ssawka szczelinowa Ssawki do tapicerki Reduktor (końcówka)elektronarzędzi Listwa zbierająca Ssawka mokro /sucho Uszczelka do zbierania wody |
| 4 | Myjka parowa | 1 | Myjka parowa Minimalne dane techniczne: Moc grzałki min. 2200 W, Maks. ciśnienie pary 4 bar, Czas podgrzewania 2-3 min., Napięcie 220-240 V, Częstotliwość 50-60 Hz, Przewód zasilający min.6m, Wyposażenie: Bezpieczna blokada Zawór bezpieczeństwa System dwóch zbiorników Wąż parowy z pistoletem min. 2,5 m Dysza podłogowa Dysza punktowa Dysza ręczna Szczotka okrągła Ściereczka frotte do dyszy ręcznej Odkamieniacz w pałeczkach Ściereczka podłogowa z mikrofibry Zintegrowany włącznik / wyłącznik Funkcja VapoHydro Pojemność kotła/zbiornika wyrównawczego 0,5l/1,5l Ciężar bez wyposażenia ok.6 -8kg, |
| 5 | Myjka wysokociśnieniowa | 1 | Myjka wysokociśnieniowa Minimalne dane techniczne: Wydajność tłoczenia – 500 l/h Ciśnienie maksymalne 200 bar Kabel zasilający min. – 5 m Zasilanie - 230 V Wyposażenie Pistolet spryskujący z reedukacją nacisku na spust Wąż wysokociśnieniowy min. 10 m Lanca spryskując a min. 85 cm Dysza manualna trójstopniowa Dysza rotacyjna Automatyczne obniżanie ciśnienia , zabezpieczenie przez wyłączeniem urządzenia |
| 6 | Mop | 5 | 3 sztuki – mop płaski obrotowy z aluminiowym teleskopem do dużych powierzchni z nakładką bawełnianą (wym. min. 15 x 25 cm) , zapas 5 wkładów 2 sztuki – mopsznurkowy z wiadrem do wyciskania 1 mop ze spryskiwaczem - uchwyt spryskiwacza na drążku, woda lub płyn wlewany do drążka , zapas 5 wkładów |
| 7 | Wiadro | 5 | 2 sztuki okrągłe wiadro – min. 20 l 3 sztuki wiadro prostokątne min. 20 l |
| 8 | Szczotka | 5 | 3 szt szczotka na kiju + zestaw mała miotełka z szufelką 2 szt. miotła gumowa z teleskopowym ramieniem |
| 9 | Myjka do okien | 5 | 3 – szt myjka , ściągaczka do mycia szyb, okien, luster , kabin prysznicowych ,2 szt.- myjki telskopowe, połączone 2 powierzchnie czyszczące : nakładka z mikroaktywnych włókien oraz gumowa ściągaczka, drążek teleskopowy z regulacją długości w zakresie 80-140cm długość całkowita rozłożony drążek + ściągaczka 140 - 160cmdrążek z przegubem |
| 10 | Miotła | 5 | 3 szt. miotły tradycyjne do wnętrz 2 szt. miotła (szczotka) di używania na zewnątrz z przeznaczeniem zamiatania placów , podwórek |
| NARZĘDZIA BUDOWLANE ELEKTRYCZNE |
| 1 | Wiertarka | 2 | Wiertarka Minimalne dane techniczne: Moc nominalna - 1,300 W Prędkość obrotowa bez obciążenia - 0 - 900 / 3000 min-1 Moc wyjściowa 695 W Nominalna prędkość obrotowa 900 - 3000 min-1 Moment obrotowy (wkręcanie miękkie) - 43,0 / 20,5 Nm Nominalny moment obrotowy 7,8 / 2,6 Nm Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego 1/2" – 20 UNF Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej - 0 - 15300 / 51000 udary/min Maks. moment obrotowy- 43,0 / 20,5 Nm Zakres wierceń Ø wiercenia w betonie 22 / 13 mm Ø wiercenia w drewnie 40 / 25 mm Ø wiercenia w stali 16 / 10 mm Ø wiercenia w murze 24 / 16 mm Wiercenie w metalu Wartość emisji drgań ah - 5.6 m/s² Błąd pomiaru K 1.5 m/s² Wiercenie z udarem w betonie Wartość emisji drgań ah - 14.6 m/s² Błąd pomiaru K 1.8 m/s² Wkręcanie Wartość emisji drgań ah - 2.5 m/s² Błąd pomiaru K 1.5 m/s² Nacinanie gwintów Wartość emisji drgań ah - 2.5 m/s² Błąd pomiaru K 1.5 m/s² Walizka narzędziowa |
| 2 | Wkrętarka | 1 | Wkrętarka Minimalne dane techniczne: Napięcie akumulatora 18V Li-Ion Pojemność akumulatora 4,0Ah Prędkość bez obciążenia 1 bieg: 0 – 500/min Prędkość bez obciążenia 2 bieg: 0 – 1.700/min Zakres regulacji momentu obrotowego 1 – 14Nm Maksymalny moment obrotowy 28Nm (miękkie wkręcanie) Maksymalny moment obrotowy 67Nm (twarde wkręcanie) Ustawienia momentu obrotowego 18 + 1 (całkowita blokada) Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy 1,5 – 13mm z systemem Auto-Lock Maksymalna średnica wiercenia w drewnie 35mm Maksymalna średnica wiercenia w aluminium 20mm Maksymalna średnica wiercenia w stali 13mm Maksymalna średnica wkrętów 8mm (dla wkrętów wkręcanych w drewno bez wstępnego nawiercania) Ciężar urządzenia do 1,8kg (z akumulatorem) 2 akumulatory 18V / 4,0Ah Li-Ion P 30-minutową ładowarkę cyfrową Walizka narzędziowa |
| 3 | Wyrzynarka | 1 | Wyrzynarka Minimalne dane techniczne: Beznarzędziowy system mocowania brzeszczotów w połączeniu z pozycją parkowania umożliwia wymianę jedną ręką Podwójna rolka prowadząca zapobiega wyginaniu się brzeszczotu oraz zapewniają precyzję cięcia Moc nominalna: 800 W Zasilanie: 230 V / 50 Hz Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 800–3000 /min Wysokość skoku: 26 mm Zdolność cięcia w drewnie: 160 mm Zdolność cięcia w stali: 10 mm Zdolność cięcia w aluminium: 20 mm Waga: do 2.5 kg Piłowanie drewna: Wartość emisji drgań ah: 7,5 m/s2 Błąd pomiaru K: 1,5 m/s2 Piłowanie blachy metalowej: Wartość emisji drgań ah: 6 m/s2 Błąd pomiaru K: 1,5 m/s2 Wyposażenie Adapter do odsysania pyłu L-BOXX 1× brzeszczot do aluminium 1× brzeszczot do drewna 1 x brzeszczot do stali Osłona przeciwodpryskowa |
| 4 | Pilarka do drzewa | 1 | Pilarka do drzewa Minimalne dane techniczne: Napięcie zasilania: 230 V Moc: 2100 W Prędkość obrotowa: 3200 rpm Średnica otworu piły: 30 mm Średnica piły: 254 mm Wymiary stołu: min. 500x800 mm Masa: 35 -40 kg Max wysokość cięcia: 635 mm Adapter do odsysania pyłu Drążek przesuwny Magazynek na dodatkowy brzeszczot Prowadnica kątowa Prowadnica równoległa Tarcza pilarska 254x30mm |
| 5 | Pilarka do glazury | 1 | Pilarka do drzewa Minimalne dane techniczne: Średnica otworu tarczy: 25,4 mm Moc: 800 W Średnica tarczy: 200 mm Max długość cięcia: 750 mm Prędkość obrotowa: 2950 rpm Masa: do 30 kg Stół składany z możliwością przenoszenia |
| 6 | Szlifierka oscylacyjna | 1 | Szlifierka oscylacyjna Minimalne dane techniczne: moc - 300W prędkość obrotowa bez obciążenia - 8.000-11.000/min prędkość oscylacyjna bez obciążenia - 16.000-22.000/min średnica oscylacji- 2,4mm waga - 2,4 -3 kg poziom drgań (>2,5 m/s²) Nowy system mocowania papieru zapewnia doskonałe Możliwość bezpośredniego podłączenia odkurzacza lub pojemnika na pył z mikrofiltrem Wstępny wybór prędkości obrotowej oraz silnik o mocy 350. Mocowanie papieru ściernego na rzep lub zaciski. Pojemnik z mikrofiltrem |
| 7 | Szlifierka kątowa | 1 | Szlifierka kątowa Minimalne dane techniczne: Moc - 1700W Średnica tarczy - 125mm Prędkość obrotowa - 2.800-11.500obr./min. Gwint wrzeciona - M14 Waga – 2 -2,8kg Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem, Osłona zabezpieczona przed obracaniem się podczas pracy r Redukcja poziomu drgań. Funkcja blokady wrzeciona 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej dla różnych materiałów. rękojeść obniżająca poziom drgań System łagodnego rozruchu i ogranicznik prądu rozruchowego. Głowica przekładni obracana w skokach co 90°. Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony. |
| 8 | Opalarka | 1 | Opalarka Minimalne dane techniczne: Moc silnika - 2300 W Temperatura wyjściowa od 50°C do 660°C Strumień powietrza od 250 l/min do 500 l/min Dokładność pomiaru temperatury +/- 5% Ciężar urządzenia 1 - 1,2kg Automatyczne wyłączanie grzałki i chłodzenie w przypadku przegrzania gwarantuje urządzeniu długą żywotność Nadmuch zimnego powietrza - chłodzenie grzałki w ciągu ok. 1 min. Demontowane 2 filtry pyłowe dzięki którym możemy w każdej chwili kontrolować stopień zanieczyszczenia opalarki oraz wlotów powietrza, bez konieczności odwiedzania serwisu Dysza ochronna do szkła 75 mm Dysza płaska, powierzchniowa 50 mm Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego |
| 9 | Kompresor do malowania | 1 | Zestaw składa się z kompresora i dwóch pistoletów Minimalne dane techniczne: Typ: jednocylindrowy kompresor ze zbiornikiem powietrza Moc: 1/6 HP Prędkość: 1450 r.p.m Długość przewodu zasilania: 1,8m Wlot sprężarki : gwint 1/8" Poziom hałasu: 47 dB Przepływ powietrza: 20 - 23 l/min Maksymalne ciśnienie pracy: 4 Bar Zbiornik powietrza: 3,0 l Pistolet do malowania Ciśnienie pracy: 1 - 3,5 Bar Średnica dyszy: 0,35 mm Długość przewodu: 1,6 m Długość: około 146 mm Gwint: M 5 x 0,5 Pistolet do malowania Ciśnienie pracy: 1-3,5 bar Długość: około 158 mm z 0,3 mm dyszą Gwint: 1/8 " Igła: 0,2 mm, 0,3 mm & 0,5 mm Pojemnik: 7 ml Średnica dyszy: 0,2 mm, 0,3 mm & 0,5 mm Pojemność pojemniczka na płyn: 22 ml Długość przewodu: 1,9 m Złączka z 3 wejściami i 2 stoperami Materiał: plastik Gwint: 1 /8 " |
| 10 | Odkurzacz budowlany | 1 | Odkurzacz budowlany Minimalne dane techniczne: Wydatek powietrza (l/s) 3 x 56 Podciśnienie (mbar/kPa) 200 - 220 / 22 Pojemność zbiornika (l) 60- 70 Moc znamionowa (W) 2000- 3600 Kabel zasilający (m) 8-10 Częstotliwość (Hz) 40 -80 Napięcie (V) 220 - 240 Ciężar (kg) 25-32 Wąż ssący 4 -5 m Ssawka podłogowa na mokro/sucho 360 mm Wkład filtracyjny Odkurzanie na sucho i mokro |
| 11 | Przedłużacz budowlany | 1 | Przekrój kabla: 3*2,5 Rodzaj kabla: gumowy Ilość gniazd: 4 Bęben do zwijania kabla metalowy Gumowa wtyczka Długość kabla min.50 m |
| NARZĘDZIA BUDOWLANE RĘCZNE |
| 12 | Paca | 4 | 1 szt. - paca metalowa duża do nakładania tynku Do prac przy dużych powierzchniach Paca wykonana ze stali nierdzewnej Rączka pacy drewniana Szerokość 130 mm Paca o długości: 480 mm 1 szt. - paca wenecka przeznaczona są do rozprowadzania i wygładzania zapraw przy specjalistycznych pracach wykończeniowych i dekoratorskich Wymiary: 240 x 95 x 75 mm 1 szt. – paca styropianowa skośna 1 szt. – paca stereo pianowa prostokątna Wymiary: 320 x 180 mm |
| 13 | Kielnia | 4 | 1 szt . kielnia trapezowa 180 mm, na nakładania klejów i zapraw, wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt drewniany 1 szt . kielnia trapezowa 220 mm, na nakładania klejów i zapraw, wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt drewniany 1 szt. kielnia murarska - trójkątna 200 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt drewniany 1 szt. kielnia sztukatorska podkówka - stal nierdzewna . wymiary 10x 13 cm |
| 14 | Szpachelki | 4 | 1 szt. szpachelka do silikonu - do usuwania starego i nakładania nowego 1 szt. - szpachelka, stal nierdzewna , długość ostrza 10 cm 1 szt. – szpachla do taśm i usuwania tapet, długość ostrza min.300 min, uchwyt termoplastyczny 1 szt. – szpachelka kątowa do krawędzi |
| 15 | Drabina | 2 | 1 szt. - wielofunkcyjna drabina rozstawno-przystawna, przystawna lub wolnostojąca z wysuwanym trzecim elementem. Długość drabiny po rozłożeniu min. 10 m Certyfikat bezpieczeństwa Drabina wykonana z aluminium Szerokość stabilizatora 120 cm Waga 30 – 40 kg Przekrój szczebli 30 mmx 30 mm Zabezpieczenie przed rozsunięciem Stopki stabilizatora – miękkie 1 szt. drabina drewniana , stopniowa z podestem , 11 stopni , wysokość z podestem ok. 2,5 m |
| 16 | Poziomica | 2 | 1 szt. Poziomica aluminiowa , długość 100 cm 1 szt. Poziomica laserowa z miarka, zasięg do 2,5 m. |
| 17 | Pistolet do uszczelnień | 2 | 1szt. pistolet do silikonu akumulatorowy Wydajność do 200 tub lateksu na jednym ładowaniu akumulatora Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem Regulacja prędkości dla kontroli wyciskania Igła do udrożnienia końcówki w razie potrzeby Napięcie 18 V Prędkość bez obciążenia – max 5,5 mm/s Maks. siła nacisku – do 225 kg Pojemność tuby – 310 kg 1 szt. pistolet do uszczelnień ręczny |
| 18 | Wiadra budowlane szt.4 | 4 | Okrągłe, pojemność 1 szt. – 12 l 1 szt. – 16 l 2 szt. – 20 l |
| NARZĘDZIA OGRODOWE ELEKTRYCZNE/SPALINOWE |
| 1 | Podkaszarka | 2 | Minimalne dane techniczne: Moc silnika: 3,2 KM Pojemność silnika: 54 cm3Prędkość obrotowa silnika przy maksymalnej mocy: 7500 obr./min. Obroty jałowe: 2800 - 3300 obr./min. Mieszanka paliwowa (paliwo : olej): 25:1 Pojemność zbiornika paliwa: 0,85 l Średnica robocza żyłka / tarcza: 420 mm / 255 mm Średnica otworu narzędzi tnących: 26 mm Maksymalna prędkość obrotowa tarczy: 11000 obr./min. Szelki podtrzymujące, głowicę tnącą z żyłką, tarczę tnącą, pojemnik do sporządzania mieszanki paliwowej, narzędzia do montażu i obsługi kosy |
| 2 | Kosiarka | 1 | Minimalne dane techniczne: Silnik 2-suwowy chłodzony powietrzem Pojemność silnika 42,7 cm3 Cylinder chromowany Moc silnika 3,8 KW 5,2 KM Liczba obrotów 7000 obr/min Napęd - sprzęgło odśrodkowe Waga - 7,5 kg Długość wysięgnika 150 cm Średnica cięcia 355 mm Wymiary tarczy: 255 mm x 1,6 mm x 25,4 mm Zalecana średnica żyłki tnącej 2,4 mm Mieszanka paliwa 1:30 - na dotarciu 1:25 (paliwo:olej) Komplet kluczy Osłona żyłki i tarczy Dwie głowice żyłkowe wraz z żyłką Tarcza tnąca - trójząb Szelki nośne |
| 3 | Kosiarka | 1 | Minimalne dane techniczne: Moc silnika 6 KM Pojemność silnika 190 cm3 Silnik jednocylindrowy, czterosuwowy Paliwo Benzyna 95 Napęd: Tak Pojemność zbiornika paliwa 1,25 Litra Pojemność miski olejowej 0,62 Litra Szerokość koszenia 48 cm Dodatkowe funkcje mielenie, mulczowanie Wysokość koszenia centralna, regulowana w 7 stopniach od 2,0 cm do 7,5 cm Wyrzut trawy tylny bez kosza, wyrzut do kosza, Kosz siatkowy, z plastikową pokrywą Pojemność kosza 75 litrów |
| 4 | Piła łańcuchowa | 1 | Minimalne dane techniczne: Moc silnika 3KM Pojemność skokowa silnika 51cm3 Ilość cylindrów 1 Ilość taktów 2 Mieszanka paliwowa 1:25 po 10 godzinach pracy 1:40 Długość prowadnicy 45 cm Typ prowadnicy NAC (18'') Podziałka łańcucha : 0,325'' Grubość łańcucha : 0,325mm Grubość ogniwa prowadzącego 1,5mm Pojemność zbiornika paliwa 550ml Pojemność zbiornika oleju 260ml Zużycie paliwa przy maksymalnej mocy silnika 0.9 kg/h Maksymalna prędkość obrotowa silnika z układem tnącym 10500 obr/min Zalecana prędkość obrotowa na biegu jałowym 3000 obr/min Pompa oleju automatyczna z możliwością regulacji Antywibracyjna rączka Ergonomiczny uchwyt z manetką gazu Łatwy dostęp do filtra powietrza Prowadnica łańcucha Łańcuch tnący Zderzak z kolcami Osłona prowadnicy Pojemnik do sporządzania mieszanki paliwowej Wkrętak do regulacji gaźnika |
| 5 | Przedłużacz ogrodowy | 1 | Moc przemysłowa 16A / 250V Długość 50 m Liczba gniazd - 1 |
| 6 | Sekator | 1 | Minimalne dane techniczne: Silnik: 2-suwowy Pojemność skokowa: 25,4cm3 Maksymalna moc silnika: 0.75kW/ 1KM na 6500min-1 Maks. Prędkość obrotowa silnika: 8000/ min-1 Pojemność zbiornika paliwa: 0.6l Paliwo: 1:25 Długość miecza: 600 mm Długość cięcia: 550mm Grubość cięcia: 28mm Obustronne noże do cięcia Obrotowa rączka o180 °, uchwyt funkcyjny Ochrona antywibracyjna |
| NARZĘDZIA OGRODOWE RECZNE |
| 7 | Miotły | 1 | Tradycyjna miotła podwórkowa słomiana |
| 8 | Nożyce do żywopłotu | 2 | Minimalne dane techniczne: Ostrze proste wykonane z wysokogatunkowej stali hartowanej wykończenie: polerowane długość: 24 cm cięcie twardych i zdrewniałych gałęzi |
| 9 | Grabie | 2 | 1 – szt. grabie do liści , trzonek drewniany tzw. miotłograbie 1 szt. grabie do liści tradycyjne |
| 10 | Łopata ogrodowa | 2 | Łopata wykonana ze stali hartowanej malowanej proszkowo. trzonek drewniany, szerokość łopaty ok 24 cm całkowita wysokość ok 120 cm |
| 11 | Szpadel | 4 | Szpadel wykonany ze stali hartowanej malowanej proszkowo, trzonek drewniany, Ostrze dodatkowo przetłoczone w dwóch miejscach celem wzmocnienia. szerokość szpadla ok 20 cm, całkowita wysokość ok 120 cm. |
| 12 | Motyka | 2 | 1 szt. - motyka z widełkami 1 szt. - motyka prosta Wykonane ze stali hartowanej malowanej proszkowo, trzonek drewniany, |
| 13 | Sekator | 2 | 1 szt. sekator (długie rączki) z ostrzem z kutej stali, lekkie ergonomiczne uchwyty, zapewniające przyczepność i zapobiegające poślizgowi ręki , średnica cięcia do 30 mm 1 szt. sekator (krótkie rączki) z ostrzem z kutej stali, lekkie ergonomiczne uchwyty, zapewniające przyczepność i zapobiegające poślizgowi ręki , średnica cięcia do 20 mm |
| 14 | Spulchniacz do ziemi | 2 | 1 szt. - długość całkowita 149 cm - Szerokość całkowita aeratora 46 cm - Szerokość robocza aeratora 33 cm - Liczba zębów 11 sztuk, kółka po bokach Minimalne dane techniczne: 1 szt. - Wertykulator - służy do nacinania chwastów, wybierania mchu oraz napowietrzania gleby. moc [W] 1500 kosz [l] 35 4-topniowa regulacja głębokości, 16 nacinających noży, walec ze stalowymi drutami Rodzaj wałków wymienne Typ wałka łożyskowany Głębokość pracy +4 do -12 mm Obroty robocze 2984 obr/min |
| 15 | Taczka | 2 | Taczka ocynkowana, pojemność 80 l, max. obciążenie 130 kg, koło z metalową felgą i łożyskiem, pompowane |
| 16 | Wyrywacz do chwastów | 2 | 1 szt. wyrywacz do chwastów , długie ramię umożliwiające wyrywanie chwastów na stojąco 1 szt. wyrywacz do chwastów o długich korzeniach |
| 17 | Opryskiwacz ogrodowy z ramieniem teleskopowym | 2 | Pojemność zbiornika 16 l Szeroki otwór wlewowy z sitkiem Wydatny system pompujący Bardzo lekki – waga do 2,4 kg Lanca z rączką o długości ok. 120 cm Lanca z włókna szklanego długości ok. 55 cm Lanca metalowa teleskopowa ok.55-100cm Wąż o długości 127 cm Ciśnienie robocze 3-4 bary Zawór bezpieczeństwa, który chroni przed wytworzeniem nadmiernego ciśnienia w zbiorniku i służy do spuszczenia powietrza po pracy Zawór dozujący z możliwością blokowania pozycji Filtr wlewowy 3 dysze (pojedyncza, podwójna, 4 strumieniowa) Wężyk wzmacniany PCV Szelki do noszenia |